SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FORMULARZ CENOWY

„ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”

CZĘŚĆ IV

#### Komputer stacjonarny (1 szt.)

………………………………………………………………..……………………………………………………...

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu)

cena jednostkowa za jedną sztukę	 .……………….  zł netto   
stawka podatku VAT ….. %  , tj.    ………………..  zł

cena jednostkowa za jedną sztukę	 .……………….  zł brutto

Tylko podane trzy modele komputerów możliwe do użycia w systemie Pojazd i Kierowca:

| Specyfikacja komputera: (Lenovo ThinkCentre M920s, HP Prodesk 600 G4, DELL Optiplex 7060 ) |
| --- |
| Procesor | min. Intel Core i5-8500 (3,00 GHz, 9MB) processor w technologii vPro |
| Płyta główna | Obsługująca technologię vPro |
| Chipset | Intel® Q370 |
| Karta graficzna | Zintegrowana na płycie głównej Intel® HD Graphics |
| Gniazda pamięci | 4 gniazda DIMM z obsługą pamięci dwukanałowej |
| Zainstalowana pamięć | min. 8GB (2x4 GB lub 1x 8 GB) DDR4 SDRAM 2400 MHz |
| Kontroler dysku | SATA lub M.2 |
| Dysk twardy | min. 250GB (7200obr/min lub SSD) |
| Napęd CD/DVD | min. DVD-ROM 16x/48x |
| Gniazda rozszerzeń | min. 2 gniazda PCI- Express w tym 1 gniazdo PCI-Express x16 |
| Interfejs sieciowy | kontroler LAN Ethernet 10/100/1000 WakeOnLan |
| Karta dźwiękowa | TAK |
| Głośnik | Wewnętrzny |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | min. 8 portów USB |
|  | min. 1 port RJ-45 |
|  | porty audio |
|  | min. 1 gniazdo DisplayPort |
| Akcesoria | Klawiatura (w układzie -QWERTY) USB, mysz optyczna USB, podkładka pod mysz |
| Obudowa | Obudowa z zasilaczem (zasilacz umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu) , kabel zasilający (wtyczka kabla zasilającego –typ C,E). |
| BIOS | Zainstalowana najnowsza wersja BIOSU dostępna u producenta. |
| Oprogramowanie |
| Oprogramowanie | Licencja na Windows 10 Profesional 64-bitowy PL |

#### Skaner (1 szt.)

………………………………………………………………..……………………………………………………...

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu)

cena	netto  .……………….  zł , stawka podatku VAT ….. %  , 
cena	brutto  ……………….  zł

Zamawiający preferuje skaner EPSON Perfection V370 lub równoważny, tj.

|  | Element | Wymagania (minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ skanera | Płaski |
|  | Rozdzielczość optyczna | 4800 x 4800 dpi |
|  | Obsługiwane nośniki | A4, A5, A6, B5, B6, Pocztówki, Wizytówki, Koperty, plastikowe karty identyfikacyjne |
|  | Interfejs | USB |
|  | Gwarancja | miesiące |

- Przełącznik KVM (1 szt.) ……………………………………………………..…………………………………………………………

(proszę wpisać model oferowanego sprzętu)

za cenę netto  .…………… zł , stawka podatku VAT ….. %,  cena brutto ……………….. zł

| Model | ATEN KVM 2/1 CS-22U |
| --- | --- |
| Interfejsy | USB - 2 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Wybór PC | Przycisk na przełączniku |

- Switch USB (1 szt.) ……………………………………………………..…………………………………………………………

(proszę wpisać model oferowanego sprzętu)

za cenę netto   .…………… zł ,  stawka podatku VAT ….. %,  cena brutto   ……………… zł

| Zastosowanie | Przełącznik ma służyć do przełączania skanera między dwoma zestawami komputerowymi. |
| --- | --- |
| Złącza | Wejście na 2 zastawy komputerowe: Min. 2xUSB Wyjście min na 1 skaner: Min. 1xUSB Przycisk do przełączania między podłączonymi 2 zestawami. |
| Inne | Obsługa Plug and Play |
| Obsługiwany przez Windows | 8.1, Windows 10 |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Oświadczam/y, że oferowany przeze mnie/nas sprzęt spełnia co najmniej 
ww. wymagania stawiane przez Zamawiającego.

……………………………..……., dnia ………….….……. r.
               (miejscowość)

.………………………….……………

(podpis)