Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FORMULARZ CENOWY

„ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA”- CZĘŚĆ II

#### Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem (24 szt.)

………………………………………………………………..……………………………………………………...

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu)

cena jednostkowa netto za jedną sztukę	….……………….  zł   
stawka podatku VAT ….. %  , tj.  ………………..  zł

cena jednostkowa brutto za jedną sztukę .……………………..  zł

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Komputer stacjonarny |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacji. |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 13500 pkt. W teście PassMark High End CPU’s według wyników opublikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 1 dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającemu właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. |
| Pamięć operacyjna | pojemność: min. 16 GB, maksymalna obsługiwana pojemność: min. 64GB, wolne złącza pamięci: min. 2 |
| Karta graficzna | Zewnętrzna karta graficzna z min. 4096 MB pamięci własnej niewspółdzielonej, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 2190 pkt. W teście PassMark High End Video Card Chart według wyników opublikowanych na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 1 dzień przed złożeniem oferty ze wskazaniem wiersza odpowiadającemu właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk półprzewodnikowy SSD o pojemności min. 256GB. |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową. |
| Ergonomia | Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 22dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE). |
| Niezawodność / jakość wytwarzania | Potwierdzona certyfikatami: Certyfikat CE Certyfikat TCO ISO 14001 ISO 9001 |
| Warunki gwarancji | 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej– w ofercie należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |
| Wymagania dodatkowe | 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedzie obudowy, złącza cyfrowe wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy lub port combo, gniazdo Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, nagrywarka DVD+/-R DL, łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, łączność Bluetooth. Zainstalowane: System Microsoft Windows 10 Pro PL lub równoważny, tj. umożliwiający instalację oprogramowania antywirusowego działającego w trybie rzeczywistym, instalację pakietu biurowego w pełni realizującego definicje makr VB, zdolny do zaadresowania całej ilości pamięci, jaka jest przewidziana w zestawie, zdolny do pracy w domenie Active Directory z pełnym wsparciem dla zasad grupy GPO. System musi być aktywowany jeżeli wymaga i zainstalowany na partycji GPT. Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze. |

*Możliwość zastosowania przejściówek, konwerterów i kart rozszerzeń celem spełnienia wymogów specyfikacji jest niedozwolone.

- Monitor ekranowy (24 szt.)

………………………………………………………………..……………………………………………………...

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu)

cena jednostkowa netto za jedną sztukę	….……………….  zł   
stawka podatku VAT ….. %  , tj.  ………………..  zł

cena jednostkowa brutto za jedną sztukę .……………………..  zł

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ wyświetlacza | IPS, PLS, VA, TN, LCD |
| Obszar aktywny | Przynajmniej 23,8” |
| Kontrast | Dynamiczny- przynajmniej 4000000:1 Statyczny 1000:1 |
| Jasność | Przynajmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji | Max 6ms |
| Rozdzielczość podstawowa: | min. 1920x1080 60Hz |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat CE Certyfikat TCO ISO 14001 ISO 9001 |
| Inne | Regulacja wysokości, funkcja pochyłu, fukcja pivot, Warstwa przeciwodblaskowa, matowa. Złącza cyfrowe zgodnie z oferowanym komputerem bez konieczności stosowania przejściówek. Funkcja ograniczenia emisji światła niebieskiego. Funkcja ograniczenia migotania ekranu. Pobór energii mniejszy niż 0.5W w trybie czuwania. |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min: 24 miesiące. |

#### Urządzenie peryferyjne (24 szt.)

………………………………………………………………..……………………………………………………...

(proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego sprzętu)

cena jednostkowa netto za jedną sztukę	….……………….  zł   
stawka podatku VAT ….. %  , tj.  ………………..  zł

cena jednostkowa brutto za jedną sztukę .……………………..  zł

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Bezprzewodowa klawiatura z myszą wraz z odbiornikiem USB |
| Cechy: | Układ klawiatury: Polski programisty. Ergonomia: Nisko profilowa, klasyczna. Odbiornik: USB 2.0 w wersji nano. Interfejs: 2,4 GHz. Kolor: Czarny. Min. obsługiwane systemy: Windows 8, 8.1, 10. Sensor myszy: Optyczny. Profil myszy: Uniwersalny. |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min: 24 miesiące. |

- Oświadczam/y, że oferowany przeze mnie/nas sprzęt spełnia co najmniej ww. wymagania stawiane przez Zamawiającego.

……………………………..……., dnia ………….….……. r.

(miejscowość)

.………………………….……………

(podpis/y)